## Slide 1: Integracja technologii CTP i PDF

## Slide 2: CTP
Computer to plate – jedna z dwóch podstawowych metod tworzenia formy drukowej. Drugą jest CtF (ang. Computer-to-Film), czyli metoda stykowa, analogowa. W obu przypadkach efektem końcowym jest forma drukowa. Różnica polega na technologii wykonania, a co za tym idzie – na czasie pracy i jakości efektu końcowego, tzn. wyższa jakość występuje w technologii CTP. W przypadku CTP odpada dotychczasowy etap pośredni polegający na naświetlaniu błon (filmów poligraficznych), a dopiero potem wykorzystaniu tych błon (czasami dodatkowo po ich uprzednim montażu) do naświetlania form drukowych, gdyż CTP polega na bezpośrednim naświetlaniu form drukowych (płyt offsetowych lub fleksograficznych) z plików postscriptowych przy użyciu odpowiednich naświetlarek. Zaletą tej technologii jest maksymalna dokładność wszystkich parametrów – zarówno związanych z jakością plamki rastra (np. brak „podświetlenia” plamki, które towarzyszy naświetlaniu z formy kopiowej w CTF, możliwość reprodukcji mniejszych plamek niż w CtF), jak i montażu całości. Niewątpliwą zaletą jest również skrócenie całego cyklu przygotowania formy drukowej.

## Slide 3
Technologia CtP jest technologią rozwijającą się, koszty wdrożenia ciągle ulegają obniżaniu zarówno od strony parku maszynowego jaki i materiałów eksploatacyjnych. Proces ten sprawia, że technologia stopniowo wkracza nie tylko do dużych ale i średnich drukarń. Drukarnie, które nie wdrożyły własnej przygotowalni CtP korzystają z firm naświetlających usługowo, dzięki temu technika CtP zatacza jeszcze szersze kręgi. Dzięki obniżaniu się kosztów wdrożenia CtP i coraz szerszemu korzystaniu z tej technologii, technologia CtF jest w regresie.

## Slide 4: CTP w offsecie
W technologii od komputera do offsetowej formy drukowej, czyli w CtP dla offsetu wyróżnia się płyty:
wymagające dalszej obróbki chemicznej po naświetlaniu
  fotoczułe
  termoczułe
bezprocesowe czyli bez potrzeby dalszej obróbki chemicznej
  termotopliwe
  termopolimerowe
  fotopolimerowe
  termorozkładalne
Płyty CtP naświetlane są w naświetlarkach dedykowanych do odpowiedniego rodzaju płyt, bo naświetlane są przy pomocy promieni laserowych o stosownych dla siebie długościach fal i mocach promienia laserowego.

## Slide 5: PDF
PDF (ang. Portable Document Format) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe.
Dostępna jest bezpłatnie pełna specyfikacja formatu PDF. 29 stycznia 2007 firma Adobe postanowiła w całości otworzyć format PDF i przekazać jego pełną specyfikację organizacji. 2 lipca 2008 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ogłosiła uznanie PDF 1.7 za obowiązujący standard ISO 32000-1:2008.

## Slide 6
Czytnik tego formatu (program Acrobat Reader) jest udostępniany za darmo przez firmę Adobe na wiele platform sprzętowo-programowych, natomiast oprogramowanie służące do modyfikowania tych plików jest rozpowszechniane płatnie. Istnieje jednak szereg aplikacji płatnych i darmowych, w różnym stopniu (i z różnym skutkiem) mogących wyświetlać, tworzyć i modyfikować pliki w tym formacie – najbardziej znanym pakietem jest Ghostscript, na którym opierają się niektóre sterowniki do tworzenia PDF (programy działające jak wirtualna drukarka), istnieją również aplikacje on-line napisane w PHP, służące do tworzenia PDF, np. FPDF.

## Slide 7: Integracja technologii
Wykorzystanie zalet technologii CTP w połączeniu z opracowaną przez firmę Adobe technologią PDF gwarantuje szybkość, dobrą jakość, łatwość zarządzania projektem i sprawną pracę, która zaczyna się od danych w pliku, a kończy wydrukowaniem gotowych materiałów.

## Slide 8
Uważa się, że integracja technologii PDF i CTP umożliwia skrócenie czasu, który poświęca się na przeprowadzenie kolejnych etapów prac aż o połowę. Prace te przebiegają sprawnie szczególnie wówczas, gdy pracownicy, którzy je przeprowadzają, otrzymali materiał do opracowania właśnie w postaci PDF-u. Niektórzy drukarze zachęcają swoich klientów do zainstalowania rozszerzenia EZ-PDF, dzięki któremu użytkownik może łatwo wybrać komendę „Drukuj”, a następnie wybrać opcję „Prepress” w oknie dialogowym „Drukuj”. To z kolei uruchamia program Adobe Acrobat Distiller i automatycznie inicjuje proces integracji. Można także dołączyć do PDF-u informację w językach XML lub JDF. Warto rozważyć podzielenie obszernych dokumentów na mniejsze części, takich jak np. sygnatura lub grupa kilku sygnatur, które można zapisać w odrębnych PDF-ach.

## Slide 9
Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Computer_to_plate
http://www.dmk.com.pl/index.php/technologia/ctp/ctp-informacje-podstawowe.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
„Poligrafia: praktyczny przewodnik” David Bann
Justyna Jasiewicz